## Slide 1
Conocimiento no Formal en Acería.
Preparación de Placas de Colada.
Formalización y Transferencia del Conocimiento en las PYMES del Metal

## Slide 2
ESC-Salir
Colaboración
El presente documento es fruto del trabajo de colaboración entre Productos Tubulares, S.A. y la Federación Vizcaína de Empresas del Metal dentro del marco de trabajo del programa Leonardo da Vinci para la formación profesional.

## Slide 3
Introducción: Proyecto Kimet.
Transferencia del Conocimiento
El proyecto KIMET, pretende fomentar y desarrollar la formalización, capitalización y transmisión del conocimiento dentro de las Pymes del industriales, para fomentar la participación de los trabajadores/as experimentados (de mayor edad) en la evolución de las Pymes del Metal y facilitar la integración de los nuevos trabajadores/as.
Liderado por la FVEM y coordinado por Fondo Formación Euskadi, el proyecto está financiado por la Comisión europea en el marco de Transferencia de Innovación del Programa Leonardo da Vinci para la Formación Profesional y se desarrollará a lo largo de los años 2008-2010 de forma coordinada entre España, Francia, Holanda y Bulgaria.
ESC-Salir
A quien esta dirigido.
El proyecto KIMET, pretende fomentar y desarrollar la formalización, capitalización y transmisión del conocimiento dentro de las Pymes del industriales, para fomentar la participación de los trabajadores/as experimentados (de mayor edad) en la evolución de las Pymes del Metal y facilitar la integración de los nuevos trabajadores/as.
Liderado por la FVEM y coordinado por Fondo Formación Euskadi, el proyecto está financiado por la Comisión europea en el marco de Transferencia de Innovación del Programa Leonardo da Vinci para la Formación Profesional y se desarrollará a lo largo de los años 2008-2010 de forma coordinada entre España, Francia, Holanda y Bulgaria.
A quien está Dirigido.
Esta formalización y transmisión del conocimiento está dirigido a :
Los/as trabajadores de mayor edad que tendrán un reconocimiento explicito.
Aquellos que sean de reciente incorporación con altos conocimientos teóricos pero faltos de experiencia, que conseguirán una adaptación mas rápida y flexible a las nuevas situaciones de trabajo.
Las empresas, que reforzarán su competitividad al capilarizar y gestionar su conocimiento, combinandolo de esa manera con acciones formativa.s

## Slide 4
FASE 1.- Investigación y Análisis de información sobre de las prácticas existentes acerca de la formalización y transmisión del conocimiento dentro de las PYMES. Dificultades.
Fases del Proyecto Kimet
ESC-Salir
FASE 2.- Experimentación en empresa de técnicas de formalización y transmisión del conocimiento.
- Empresa colaboradora: Productos Tubulares, S.A.
- Proceso seleccionado: Proceso de Colada Sifón.

## Slide 5
Tareas del proceso Colada Sifón:
  PREPARACIÓN DE PLACAS DE COLADA.
  Colocación del bebedero.
  Colocación de lingoteras.
  Preparación final + revisión.
  Vertido.
  Nos centraremos en el proceso de PREPARACIÓN DE PLACAS DE COLADA.
ESC-Salir
Proceso de estudio: Colada Sifón.

## Slide 6
Preparación de Placas de Colada.
Proceso
ESC-Salir
Recursos
Docs.

## Slide 7
  Limpieza de la placa (cascotes, arena y rabos).
  Colocación en zona próxima a ladrillos.
  Revisión de estado/deformación/rotura de la placa.
  Advertencia:
    Dejar espacio entre placas para el acceso de los bulones de la grúa.
    Atención a la temperatura de la placa durante la manipulación.
    Atención al trayecto descrito por la grúa.
1.-Limpieza y Posicionamiento de Placa
Inicio
Docs.
ESC-Salir

## Slide 8
  Selección de los ladrillos y placa adecuada según configuración establecida por el Dep. de Planificación y Fabricación.
  Posicionamiento de los ladrillos al lado de los canales, según hoja de trabajo.
  Advertencia:
    Verificar el buen estado de los ladrillos y reina y la propiedad de pasantes de los mismos.
    Comprobar que la temperatura de la placa es apta para ser manejada.
2.- Configuración Inicial de Ladrillos
Inicio
Docs.
ESC-Salir

## Slide 9
3.- Distribución de Arena
Inicio
Docs.
  Se procede a la distribución de arena sobre la placa para su posterior uso como “cama” de los ladrillos y relleno entre ladrillos y pared de placa.
  Se utiliza arena por dos razonas:
    Como material de relleno del canal para dar flexibilidad a la estructura de ladrillos cuando estos se dilaten por el calor de la colada, evitando que rompan.
    Para que la estructura de ladrillos quede en altura “al ras” con la superficie de la placa (factor importante).
  Advertencia:
    Verter la arena entre canales de la placa para evitar la saturación del conducto y trabajar, a posteriori, en su extracción por exceso.
    Placas más viejas suelen necesitar más arena.
ESC-Salir

## Slide 10
4.- Colocación de Ladrillos
Inicio
Docs.
  Colocación de la reina y posteriormente los ladrillos bien ajustados uno detrás de otro.
  Para una unión correcta se impregna un poco con cemento el extremo de los ladrillos.
  Advertencia:
    El agujero por donde sale el caldo queda centrado en la lingotera.
    Los ladrillos al ser de diferente hornada puede que no ajusten bien.
    Evitar que el conjunto quede desajustado en las uniones.
    Vigilar que los ladrillos queden “al ras” con la placa.
ESC-Salir

## Slide 11
5.- Barrido y Soplado Superficial
Inicio
Docs.
  Proceso de distribución de arena en los espacios entre la placa y ladrillos.
  Soplado superficial para la eliminación de arena sobrante de la placa.
  Advertencia:
    Evitar introducción por los agujeros de los ladrillos la mayor cantidad de arena posible, pues más tarde habrá que sustraela con el extractor de aire.
ESC-Salir

## Slide 12
6.- Sellado con Masilla
Inicio
Docs.
  Proceso de sellado de juntas abiertas entre el ladrillo y la placa con pisé.
  Advertencia:
    El conjunto tiene que quedar compacto sin ninguna fisura.
    Aplicar el mínimo cemento posible, sobre todo en la área de apoyo de las lingoteras, pues el exceso de éste puede ser arrastrado por la colada (incrustaciones) e influir de manera crucial en la calidad de los lingotes.
    No pisar la zona sellada hasta que seque
ESC-Salir

## Slide 13
7.- Limpieza Mediante Aire a Presión
Inicio
Docs.
  Limpieza de los conductos por donde va a pasar la colada con aire comprimido, evitando así que la posible arena existente en los conductos se mezcle con la colada.
  Advertencia:
    Comprobar que el cemento este seco antes de realizar el proceso de extracción del arena.
    Evitar personal cerca del proceso de limpieza de arena mediante aire a presión.
ESC-Salir

## Slide 14
8.- Colocación de Placa en los Carretón
Inicio
Docs.
  Se procede a llevar la placa ya preparada a la zona de colocación del bebedero.
  Advertencia:
    Comprobar que la zona del trayecto esta despejada.
    Comprobar que la placa queda nivelada en el carretón.
ESC-Salir

## Slide 15
Inicio
Docs.
Tras el posicionamiento del bebedero, la colocación de las lingoteras, la preparación final y la revisión, se procede al vertido de la colada sobre el conjunto.
ESC-Salir

## Slide 16
ESC-Salir
Agradecimientos
Agradecer el tiempo y la dedicación prestada del personal de Productos Tubulares, S.A.:
Andoni Urkijo – Directos de RRHH.
Javier Cabezas – Jefe de Fabricación.
Inicio
Docs.
Dedicación
Trabajo de Campo: 5 h.
Entrevistas y Reuniones: 4.5 h.
Trabajo de Gabinete: 8 h.